建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示稿）

项目名称：中马产业园区综合农贸市场

（中马蚝情荟项目）

建设单位（盖章）：广西中马钦州产业园区华物优创

投资管理有限公司

编制日期： 2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	15

四、生态环境影响分析	27

五、主要生态环境保护措施	43

六、生态环境保护措施监督检查清单	49

七、结论	53

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2-1  项目总平面布置图

附图2-2 项目场区排水平面图

附图3  项目及周边环境现状照片图

附图4  项目周边敏感目标分布图

附图5  项目监测点位布置图

附图6  项目在钦州市陆域环境管控单元分类图中的位置

附图7  项目在钦州市红树林资源现状图中的位置

附图8  项目在钦州市红树林资源规划布局图中的位置

附图9  项目在钦州市现有红树林修复位置图中的位置

附图10  项目土地利用规划图

附图11  项目区域污水管网图

附图12 项目区域雨水管网图及本项目雨水走向图

附件：

附件1 委托书

附件2 企业营业执照

附件3 项目土地证

附件4 项目备案

附件5 项目土地使用权租赁协议

附件6 项目建设工程规划许可证

附件7 关于同意中马控股集团建设营运中马产业园区综合农贸市场的函

附件8 项目监测报告

附件9 关于中马产业园区综合农贸市场(中马蚝情荟项目)项目研判初步结论

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2   生态影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中马产业园区综合农贸市场（中马蚝情荟项目） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-450704-04-01-881216 |
| 建设52单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 中马钦州产业园区友谊大道西面、中马北二街北面（中马产业园区启动区A-05-05地块） |
| 地理坐标 | 东经108度40分 43.258秒，北纬 21度 46分52.197 秒 |
| 建设项目 行业类别 | 四十四、房地产业——97、房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等——涉及环境敏感区的 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 68400 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 广西自贸区钦州港片区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2269.11 | 环保投资（万元） | 33.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.48 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | □否 (是：本项目已于2023年9月01日开工建设，目前已完成场地硬化及主体框架建设，尚未进行室内装修，预计2023年4月完成建设并验收。在施工期间未发生污染纠纷事故。由于本项目评价范围涉及红树林地，项目评价范围内的红树林地分别属于限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域，但不属于广西茅尾海红树林自治区级自然保护区、广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林等禁止开发建设的红树林区域。需编制环境影响评价报告表。 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目生态影响评价范围为项目场界外延300m，区域红树林位于本项目西面、西北面，最近距离为110m，环境影响范围涵盖环境敏感区，属于涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，需要设置生态专题评价。 |
| 规划情况 | （1）规划名称：《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编》 （2）审批机关：广西壮族自治区人民政府 为了把握中国—东盟自由贸易区升级的合作机遇，贯彻落实“一带一路”及自由贸易区等国家战略，促进中国与马来西亚的深化合作，有效指导中国—马来西亚钦州产业园区的开发建设，园区对原有规划进行修编，修编后，中国—马来西亚钦州产业园区规划范围为南至环北大道，东至六钦高速连接线，西至现有高压走廊附近，北至现状钦犀公路，调整后规划范围约55平方公里。 |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书》 （2）召集审查机关：广西壮族自治区环境保护厅 （3）审查文件名称及文号：《广西壮族自治区环境保护厅关于印发中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2016〕2132号） 2016年园区对原有规划进行修编，并进行环境影响评价工作。修编后的规划环评于2016年12月通过广西壮族自治区环境保护厅组织的审查并取得了规划环评审查意见《广西壮族自治区环境保护厅关于印发中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书审查意见的函》（桂环函﹝2016﹞2132号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《钦州市城市总体规划修改》（2012-2030）及《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编》（2015-2030）相符性 表1-1 与钦州市及园区相关规划相符性一览表 规划名称 规划内容 本项目情况 相符性 《钦州市城市总体规划修改》（2012-2030） 发展目标与战略——城市发展目标：远期目标（2030年）：以发展大型临海工业、港口物流，为城市、港口服务的第三产业和以滨海休闲度假为主的旅游业等现代化港口工业城市，区域性生产服务中心，具有岭南风格、滨海风光、东南亚风情的宜商宜居城市。 本项目打造综合农贸市场，为市民提供农产品采购、餐饮等服务。 符合 发展战略与路径选择——生态环境保护：保护钦州沿海红树林、山地生态林以及江、海、河、湖等生 态资源，保持生物多样性，建设生态钦州；协调重化工业发展与生态保护的关系 严格执行环境排放标准，加大综合整治力度，改进生产工艺，建立循环型的生态产业体系。 项目的建设经采取相应的环保措施后不会对附近海域的红树林造成影响。 符合 市域空间管制——管制分区：适建区包括中心城区、市域其他城镇规划建设用地范围。管制措施：限制工业和城镇发展，严禁无序发展和占用耕地。引导发展生态农业，禁止占用农田自行拓展宅基地。建设用地选址必须按相关法规确定的法定程序办理有关手续，由城市规划行政主管部门审批。 根据项目区域红树林资源分布图（见附图7），本项目用地不属于水源保护区、红树林保护区、基本农田等禁建区，也不属于一般农田、生态较敏感区域（主要为地质灾害易发区），本项目用地范围属于城镇规划用地范围。中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局已对项目建设用地进行批复（见附件7）。 符合 市 历史文化保护规划：市级以上的文保单位必须整体、原址、原貌保留；在不改变原貌的前提下，允许必要的修整和维护。 项目红线外西北面290m有一处市级文物保护单位——芭蕉墩新石器时代遗址。本项目在芭蕉墩及周边外延50m地带的保护范围外。 符合 中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编（2015-2030） 规划理念：生态优先，加强金鼓江两岸及红树林等生态敏感空间的严格保护和合理利用，探索海绵墟市的具体运用，提升人居环境质量，彰显新城魅力。 项目的建设经采取相应的环保措施后不会对金鼓江两岸的红树林造成影响。 符合 规划重点：构建“生态客厅”空间，化解红树林保护与滨海开发的矛盾，提出“生态客厅”应对之策，在保护生态环境的基础上创造出富有特色的城市空间环境。 本项目不占用红树林，在保护生态环境的基础上建设中马产业园综合农贸市场 符合 近期建设规划：用地布局——在景观及水系打造方面，沿金鼓江整理内湖，预留游艇岸线码头、梳理孔雀湾大道以西的自然山林，营造人工休闲沙滩与城市广场空间，沿道路两侧打造绿地景观，丰富居民休闲游憩空间。 本项目为综合农贸市场建设，建设内容包括建材城、综合市场、精品餐饮及餐饮等 符合 2、项目与《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编环境影响报告书》审查意见的符合性 规划环评审查意见：主动对接生态保护红线划定和国土空间规划编制，将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法依规实施强制性保护。严格保护广西茅尾海红树林自然保护区、滨海湿地、金窝水库饮用水源一级保护区等生态保护区。严格落实规划空间用地方案，优化空间开发格局，尽快完善园区搬迁规划及实施。 本项目为园区综合农贸市场建设项目，符合用地规划要求，不占用生态红线，项目占地不涉及广西茅尾海红树林自然保护区、滨海湿地、金窝水库饮用水源一级保护区等生态保护区，符合有关保护条例要求。 |
| 其他符合性分析 | 1. 与“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线相符性 根据钦州市人民政府发布的《钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（钦政发〔2021〕13号），全市共划定生态环境管控单位115个，其中陆域管控单元为61个，近岸海域管控单元为54个，分别为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。项目所在区域属于重点管控单元。 陆域环境管控单元： 优先保护单元主要包括：生态保护红线、自然保护地、县级以上饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态功能区域，全市划定优先保护单位31个。 重点管控单元主要包括工业园区、县级以上城镇中心城区及规划区、矿产开采区、钦州港区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，全市划定重点管控单元26个。 一般管控单元为优先保护单元、重点保护单元以外的区域，衔接乡镇边界形成管控单元，全市划定一般管控单元4个。 近岸海域环境管控单元： 优先保护单元主要包括海洋生态保护红线的海域，全市划定优先保护单位21个。 重点管控单元主要包括港口码头、倾废、排污混合、工业与城镇用海、矿产与能源开发利用、特殊利用以及现状水质超标的海域，全市划定重点管控单元26个。 一般管控单元为优先保护单元、重点保护单元以外的区域，全市划定一般管控单元7个。 根据《关于中马产业园区综合农贸市场(中马蚝情荟项目)项目研判初步结论》（详见附件9），项目涉及1个环境管控单元，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。 根据《钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（钦政发〔2021〕13号）中钦州市生态环境准入及管控要求清单可知，项目选址属于中国—马来西亚钦州产业园区重点管控单元（具体位置见附图6），与本项目建设有关的生态环境准入及管控要求见下1-2。 表1-2 项目与中国－马来西亚钦州产业园区重点管控单元生态环境准入及管控要求的符合性分析一览表 管控类别 生态环境准入及管控要求 本项目情况 空间布局约束 1.禁止引进不符合中马钦州产业园规划定位的高污染、高能耗项目；禁止引进排放铅、镉、汞、铬和砷五种重金属的项目；禁止引进可能破坏园区规划范围天然红树林生态系统的项目。 本项目为综合农贸市场项目，不属于高污染、高能耗项目；项目运营期不涉及铅、镉、汞、铬、砷五种重金属及持久性有机物排放；本项目距红树林约110m，项目建设不会破坏红树林的生态系统。 2.园区内红树林分布区域按照《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理，在红树林自然保护区、红树林保护小区外的其他红树林地，禁止挖塘、填海造地、围堤、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙、取土；排放有毒有害物质或者倾倒固体、液体废弃物。禁止移植、砍伐红树林。因科研、医药、更新抚育、工程建设等特殊原因确需移植、砍伐红树林自然保护区外的红树林的，应当经主管部门批准。工程建设项目应当避让红树林地。 本项目距红树林约110m；项目外排废水经园区污水管网排入大榄坪污水处理厂处理，不会对金鼓江红树林造成破坏 3.紧临金窝水库饮用水源保护区的园区工业用地，应当布局非大气污染型项目。 本项目地块距离金窝水库饮用水源地二级（陆域）保护区1.6km，距离一级（陆域）保护区3.2km，距离一级（水域）保护区3.4km 4.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。 项目最近居民点为南面住宅小区，距离190m，距离居住用地较远。 5.园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制新建纸浆制造、原油加工及石油制品制造、水泥制造、建筑陶瓷制品制造、有色金属冶炼等工业项目。 项目不涉及 污染物排放管控 1. 完善工业园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。 项目废水主要为市场场地冲洗废水、水产品保鲜及加工废水、家禽屠宰废水等市场业务污水、餐饮厨房含油污水及公厕冲洗废水。市场业务污水经过滤网处理、厨房废水经隔油池处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后排入项目地块南面的中马北二街市政污水管网，输送至大榄坪污水处理厂处理。场区雨水重力流进场区设置的雨水沟渠后排入项目地块南面的中马北二街市政雨水管网。 2.推行清洁能源和集中供热。 项目使用的能源为电能，属于清洁能源。 3.有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。推动重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治，强化企业精细化管控、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设，严格控制挥发性有机污染物排放。强化大气污染治理措施，降低二氧化硫、氮氧化物排放。 本项目不涉及 4.坚持固体废物减量化、资源化和无害化“三化”原则，强化环境风险管控。 项目配套垃圾桶，定期由环卫部门清运 资源开发利用效率要求 1.依据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，高污染燃料为：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等）。高污染燃料禁燃区内在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。单台出力65蒸吨/小时以上燃煤机组按照国家相关污染物排放标准有序开展超低排放改造。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。 本项目使用清洁能源天然气或电能；项目不使用高污染燃料。 2.严格用水总量，节约水资源，提高水循环利用率。 项目水资源来源于园区自来水管网，不涉及自行取水。 综上，项目选址于中国－马来西亚钦州产业园区，属于陆域重点管控单元，不涉及优先保护单元，不涉及生态红线、饮用水源保护区、自然保护区、公益林等，因此本项目建设不跨越该区域生态保护红线。钦州市环境分区管控图见附图6。 2 、项目与环境质量底线相符性分析 项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量均能满足相应的标准要求。项目排放的废气、噪声均能达标排放市场业务污水经过滤网处理、厨房废水经隔油池处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后排入项目地块南面的中马北二街市政污水管网，输送至大榄坪污水处理厂处理。场区雨水重力流进场区设置的雨水沟渠后排入项目地块南面的中马北二街市政雨水管网。固体废物得到合理利用、妥善处置，对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，项目建设不会突破环境质量底线。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 3 、项目与资源利用上线的相符性分析 项目生产所需资源主要为土地资源、水资源以及电能。项目用地类型为城镇住宅用地，生活及生产用水为自来水，用电从当地的电网引入，能耗水平较低。因此，项目未涉及资源利用上线，满足资源利用上线要求。 4 、项目与环境准入负面清单的相符性分析 根据《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）的通知》（桂发改规划[2016]944号）和《广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（桂发改规划[2017]1652号），项目所在区域不在广西重点生态功能区产业准入负面清单内，不属于负面清单产业。 三、与钦州市红树林资源规划符合性分析 根据《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》，钦州市红树林资源保护规划区划划分如下： （1）禁止开发建设的红树林区域 禁止开发建设的红树林区域总面积2035.24公顷，占现有红树林总面积的63.35%。 划分条件：自然保护地和国家重要湿地（含国际重要湿地）内的所有红树林。 具体范围：广西茅尾海红树林自治区级自然保护区和广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林。 本项目占地及评价范围内无广西茅尾海红树林自治区级自然保护区和广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林，本项目占地及评价范围内不涉及禁止开发建设的红树林区域。 （2）限制开发建设的红树林区域 限制开发建设的红树林区域总面积1005.48公顷，占现有红树林总面积的31.30%。 划分条件：自治区重要湿地、红树林保护小区内的所有红树林，以及自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积≥1 公顷的红树林。 具体范围：钦州市大风江口西岸、鹿耳环江、金鼓江、钦州湾、茅尾海等区域面积≥1 公顷以上的红树林，不含广西茅尾海红 树林自治区级自然保护区和广西钦州茅尾海国家级海洋公园。 根据钦州市红树林资源保护规划，项目场地西北面110m的红树林地面积为5285.8平方米，根据项目在钦州市现有红树林修复位置图中的位置（附图9），该红树林地属于钦南区犀牛脚镇丹寮社区地块序号为17的现有红树林修复小班（17号修复小班总面积为13.62公顷，该红树林地仅为17号地的小部分）；根据项目在钦州市红树林资源规划布局图中的位置（附图8），该红树林地属于金鼓江区域“限制开发建设的红树林区域”。 根据保护规划，限制开发建设的红树林区域管理要求： ①限制开发建设的红树林区域严禁开展大规模的工业化和城镇化建设，包括采矿、采石、采砂、工业开发、能源项目、开发区、房地产等破坏地貌景观和红树林的活动;严禁从事污染环境、破坏自然资源或自然景观的活动。 ②除国家或者自治区重点工程建设项目外，禁止占用本区域红树林地。国家或者自治区重点工程建设项目确实无法避让，需要占用或者征收红树林地的，应当开展不可避让性论证，编制红树林专项影响评价和生态恢复方案，依法办理用地、用海、用林审批手续。建设项目涉及自然保护地的，应当依照国家和自治区自然保护地管理的有关规定办理。 ③限制开发建设的红树林区域允许开展下列活动:禁止开发建设的红树林区域允许开展的活动;标本采集、考古调查发掘和文物保护活动;宣传教育、参观、旅游活动以及必要的配套设施建设;法律、行政法规规定的其他活动。 ④利用、占用自治区重要湿地范围内的红树林地，应当符合《广西壮族自治区湿地保护条例》的有关规定。 （3）红树林生态修复规划区域 红树林生态修复规划区域总面积1019.17公顷，其中宜林滩涂 749.76公顷，宜林养殖塘97.31公顷，零星分布的红树林172.10公顷，占现有红树林总面积的5.35%。 划分条件：红树林保护修复专项行动实施方案确定的红树林适宜恢复地，以及自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、 红树林保护小区以外连片分布面积＜1 公顷的红树林。 具体范围：广西茅尾海红树林自治区级自然保护区和广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林宜林地和宜林养殖塘；上述区域以外、实施方案确定的红树林宜林地和宜林养殖塘，散布于钦南区各海湾；自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积＜1 公顷的红树林，散布于钦南区各海湾。 项目场地西北偏北面184m的红树林地面积为4958.5平方米，根据项目在钦州市现有红树林修复位置图中的位置（附图9），该红树林地属于钦南区犀牛脚镇丹寮社区地块序号为14的现有红树林修复小班（14号地块总面积为22.8公顷，该红树林地仅为14号地的小部分）；根据项目在钦州市红树林资源规划布局图中的位置（附图8），该红树林地属于“红树林生态修复规划区域”。 根据保护规划，红树林生态修复规划区域管理要求： ①红树林生态修复规划区域主要用于营造红树林和开展红树林修复，允许开展禁止开发建设的红树林区域和限制开发建设的红树林区域允许开展的活动。 ②除国家或者自治区重点工程建设项目外，禁止占用本区域内的红树林地。占用或征用本区域红树林地(含新造林地)的，除了依法办理用地、用海、用林审批手续外，应当按照占补平衡的原则，异地恢复不少于占用面积的红树林地。 ③工程建设项目应当避免占用红树林生态修复规划区域内的红树林适宜恢复地。必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的建设项目，占用或征用本区域红树林适宜恢复地的，应当在适宜区域重新划定可以满足红树林恢复条件的用地，确保红树林恢复用地总量不减少。 综上，本项目用地不占用红树林地，项目用地红线与红树林地最小距离为110m，项目地块与红树林地之间为荒地相隔；项目评价范围内的红树林地分别属于限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域，但不属于广西茅尾海红树林自治区级自然保护区、广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林，满足规划要求。 四、产业政策相符性 本项目属于综合农贸市场建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类，本项目符合国家产业政策。 五、选址合理性分析 项目场址位于中马钦州产业园区友谊大道西面、中马北二街北面（中马产业园区启动区A-05-05地块），根据项目土地利用规划图（详见附图8），项目地块规划为居住用地；根据项目土地证（详见附件3），土地类型为城镇住宅用地。项目的建设不占用耕地或林地等其他用地。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区、特殊文物保护古迹等敏感区域内。 项目营运期污染物主要为废气、噪声、废水和固体废物，经采取相应治理措施后，对周围环境影响较小，处于可接受范围内。 综上所述，本项目选址合理。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于中马钦州产业园区友谊大道西面、中马北二街北面（中马产业园区启动区A-05-05地块），地块中心坐标东经108度40分43.258秒、北纬21度46分52.197秒，项目地块西面110m处为红树林地，东面为友谊大道；南面为中马北二街；西面为荒地，项目地块与西面、西北面红树林地之间有荒地相隔；北面为荒地和其他施工营地。项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设规模及内容 建设规模：项目占地面积68400平方米（约102.60亩），总建筑面积22277平方米，容积率0.326，总共17栋建筑。其中建材城四栋建筑面积3560平方米，综合市场三栋建筑面积4265平方米，精品餐饮三栋6236平方米，餐饮七栋8216平方米，均为轻钢结构。机动车停车位255个，非机动车停车位663个。 项目主要工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程分类 工程名称 工程内容 主体工程 建材城 4栋，一层，层高为6.25m，建筑面积3560平方米，设置建材、家居商店 综合市场 3栋，一层，层高为5.7m，建筑面积4265平方米，设置农副产品摊位、海鲜等水产品摊位或铺面、家禽等肉类食品摊位 精品餐饮 3栋，二层，其中一层4.2m、二层3.6m，建筑面积6236平方米，设置连锁品牌餐饮企业等店铺 餐饮 7栋，其中3栋二层（一层4.2m、二层3.6m）、4栋一层（层高4.2m~5.0m），建筑面积8216平方米，设置小型餐饮店铺 公用工程 供电 本工程拟采用两路220/380V市电电源供电。设置变配电房及临时发电机房，内设干式电力变压器1台及一定数量低压配电柜， 同时配置一台临时发电机供以保证铺面及应急用电使用。 室外工程 道路采用混凝土现浇路面；设置地上停车场 其他公用工程 配套建设消防、防雷接地工程等公用工程 辅助工程 给水工程 项目从周边市政给水管道上引水，管径为DN300，按照《民用建筑节水设计标准》的控压节水的要求。 排水工程 采用雨污分流制，各项污废水经预处理及化粪池进一步处理后，排入项目地块南面的中马北二街市政污水管网；场区雨水重力流进场区设置的雨水沟渠后排入项目地块南面的中马北二街市政雨水管网。 环保工程 废水 餐饮含油废水设置隔油池预处理，水产品加工与家禽屠宰废水及场地冲洗废水经滤网预处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后输送至大榄坪污水处理厂处理。 废气 油烟废气经油烟净化器处理后通过专用管道由楼顶排放；发电机废气经专用的管道由楼顶排放；项目垃圾暂存区设置带盖垃圾桶分类收集，加强项目垃圾集中暂存点的管理，垃圾日产日清，定期冲洗及喷洒除臭剂；加强市场及公共厕所卫生管理，定期冲洗及喷洒除臭剂，减少恶臭气体产生。 固体废物 设专用餐厨垃圾桶及泔水桶收集，委托专业的餐厨垃圾处理机构清运处理餐厨垃圾，日产日清；建材城垃圾主要包括破损产品、废弃包装物及装修产生的建筑垃圾，建筑垃圾集中收集运至建筑垃圾收纳场堆放，废弃包装物外售废品回收站，其他垃圾集中堆放至设置带盖垃圾桶的市场垃圾暂存区分类收集，由环卫部门清运处理。加强市场管理，及时清扫，严禁垃圾随意堆放和倾倒。 噪声 设备均布置在室内，设置减震等措施，定期检修保持设备运行良好；加强市场管理，严格控制使用高音喇叭，严禁夜间大声喧哗等 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目总平面布置 （1）总体布置 根据项目总平面布置图，项目综合农贸市场设置在场区西面，中部为观光长廊、集装箱群、舞台、运动广场以及部分餐饮等，东面设置花车、儿童乐园、运动广场以及部分餐饮等，项目总平面布置详见附图2项目总平面布置图。 （2）施工平面布置 项目施工出入口位于项目地块西北角，施工场地边缘设简易活动板房作为办公场所及施工营地，置于场地北面；施工地块四周设置2.5m高施工围挡。由于本项目占用的地块属于山地平整后的地块，现状已完成硬化，绿化面积较小，不需要暂存表土后期用于绿化复垦，表土清理后直接运走，用于市政绿化用土。项目施工期不设置表土暂存场。堆料场设置于项目西南角。 |
| 施工方案 | 1、施工期安排 本项目已于2023年9月开工建设，目前已完成场地硬化及主体框架建设，尚未进行室内装修，目前已施工4个月；预计2023年4月完成建设并验收，项目建设期8个月。 2、施工建筑材料 项目建筑材料均来自当地市场，通过卡车运输入场。 3、施工工艺 项目地块平整后进行基坑及围挡施工，地基开挖，然后进行主体建筑施工、外墙面施工，主体及外墙面施工结束后进行塔吊拆除、防护网拆除，再进行室内装修作业、设备安装后即可竣工验收。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区主体功能区规划的通知》（桂政发﹝2012﹞89号），广西主体功能区按开发形式划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区。按开发内容划分为城市化地区、重点生态功能区以及农产品主产区。按规划层级划分为国家和自治区两个层面的重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。本项目场址位于广西壮族自治区钦州市钦南区，项目区域关于广西主体功能区划分情况详见表 3-1。 表3-1 项目所在广西主体功能区划分情况一览表 项目所属区域 按开发形式划分 按规划层级划分 钦州市钦南区 重点开发区域 国家层面重点开发区域 本项目为综合农贸市场建设项目，不占用基本农田，不涉及自然保护区以及生态公益林，项目建设中将强化水土流失综合治理，依据项目水土保持方案要求采取相应的水土保持措施，达到水土保持治理要求；同时本项目的建设将进一步完善项目区域的基础设施建设，对改善区域农产品销售、加快区域经济发展步伐都具有重要的意义。因此，本工程的建设符合《广西壮族自治区主体功能区规划》要求。 2、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状评价： 项目地处钦州市中马钦州产业园区友谊大道西面、中马北二街北面，项目所在区域环境空气属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。由广西壮族自治区生态环境厅网站（http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/dqhjgl/t15466016.shtml）《自治区生态环境厅关于通报2022年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2023〕13号）中2022年各县（市、区）环境空气质量数据，得出项目所在区域钦州市空气质量现状评价表，具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3 标准值（μg/m3) 占标率 (%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 达标 SO2 年平均质量浓度 达标 NO2 年平均质量浓度 达标 PM2.5 年平均质量浓度 达标 CO 平均第95百分位数浓度 达标 O3 平均第90百分位数浓度 达标 可知，二氧化硫、二氧化氮、吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）一氧化碳、臭氧六项污染物全部达标，即区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，则项目所在评价区域属于达标区。 （2）特征污染物补充监测及环境质量现状评价： 为了解项目区域环境空气质量现状，本次评价委托广西正大天成检测技术有限公司于2023年10月18日~20日对项目场址下风向距离本项目南场界190m的孔雀湾北岸小区布设1个监测点对大气环境中的氨气、硫化氢质量现状进行监测，资质证书编号为ZDTC/JL-TM-901 A/1，检测报告编号为ZDTC/HJ-2023101003；环境空气的臭气浓度分包给广西众才检测科技有限公司，资质证书编号为222012051354，检测报告编号为LHY2303029H。监测结果见表3-2，项目大气监测点布置见附图5，项目监测报告见附件8。 表3-2 其他污染物补充监测结果表 监测 点位 监测 日期 监测项目 单位 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 G1孔雀湾北岸小区 2023.10.18 氨 mg/m3 硫化氢 mg/m3 臭气 无量纲 2023.10.19 氨 mg/m3 硫化氢 mg/m3 臭气 无量纲 2023.10.20 氨 mg/m3 硫化氢 mg/m3 臭气 无量纲 注：“ND”表示监测结果低于方法检出限。 表3-3 评价区环境空气质量现状监测评价统计表 监测点 污染物 平均时间 评价标准 （µg/m3） 监测浓度范围 （mg/m3） 最大浓度占 率 超标率 达标情况 1#项目地块 NH3 1小时平均 达标 H2 1小时平均 达标 臭气 一次值 / 注：低于方法检出限的监测数据取检出限的一半参与统计、评价；臭气仅了解背景值。 从表3-3可以看出项目设置的G1项目地块监测点监测期间NH3、H2S最大浓度占标率均小于100%，均符合HJ2.2-2018附录D中1小时平均标准值；臭气监测结果仅有一个为11（无量纲），其他均小于10（无量纲），表明区域环境空气质量良好。 3、地表水环境 项目废水主要为市场场地冲洗废水、水产品保鲜及加工废水、家禽屠宰废水等市场业务污水、餐饮业厨房含油污水及公厕冲洗废水。根据业主提供信息，市场业务污水经过滤网处理，每栋餐饮建筑均设置1座有效容积1.05立方的隔油池处理厨房的含油脂污水。 项目废水经预处理后排入园区污水管网，为间接排放，按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）要求，本项目地面水环境影响评价等级为三级B。 本项目评价水体为项目西面的金鼓江水域，与本项目最近距离约为110m，根据广西近岸海域环境功能区划调整方案图，金鼓江水域属三类水质标准，执行海水水质标准（GB 3097-1997）第三类标准。 本次引用《2022 年广西钦州市海洋生态保护修复项目海洋生态环境状况调查报告》（国家海洋局北海海洋环境监测中心站，监测时间2022 年 5 月）监测数据，引用该项目2022年5月金鼓江4号站点（位于本项目西南方向2.6km，站位坐标为E108°38.928′，N21°45.823′）监测数据。2022年秋季水质调查监测项目包括水温、水深、pH值、盐度、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、溶解氧、亚硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、砷共19项。监测水体与本项目评价水体一致，监测数据在有效期内，监测数据具有有效性。详见表3-4 表3-4海水水质调查结果（2022年5月） 项目 监测结果 第三类标准限值 单项标准指数Pi 备注 水温 / pH 达标 SS 达标 DO 达标 COD 达标 BOD5 达标 亚硝酸盐-氮 达标 活性磷酸盐 达标 氨氮 / Pb 达标 Cu 达标 Zn 达标 Cd 达标 Cr 达标 石油类 达标 Hg 达标 As 达标 由上表分析可知，项目区海水满足《海水水质标准》（GB3097-1997）“第三类”标准限值，项目区地表水水质状况总体良好。 4、声环境 项目所在地为农村，根据声环境功能区划分规定，建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《声环境质量标准》（GB3096－2008），本项目委托广西正大天成检测技术有限公司于2023年10月18日对项目所在区域进行昼间、夜间环境噪声监测，监测结果和评价结果见表3-5，监测报告见附件8，监测点位布置图见附图5。 表3-5 噪声监测结果及评价结果 单位：dB(A) 监测 日期 监测点位置及经纬度 测量值Leq[dB(A)] 标准值 达标情况 2023.10.18 （昼间） N1东面场界外1m处 （N 21.777988°，E 108.669448°） 60 达标 N2南面场界外1m处 （N 21.777496°，E 108.667843°） 达标 N3西面场界外1m处 （N 21.779313°，E 108.666383°） 达标 N4北面场界外1m处 （N 21.779670°，E 108.669249°） 达标 N5孔雀湾北岸小区 （N 21.776334°，E 108.665707°） 达标 2023.10.18 （夜间） N1东面场界外1m处 （N 21.777988°，E 108.669448°） 50 达标 N2南面场界外1m处 （N 21.777496°，E 108.667843°） 达标 N3西面场界外1m处 （N 21.779313°，E 108.6 6383°） 达标 N4北面场界外1m处 （N 21.779670°，E 108.669249°） 达标 N5孔雀湾北岸小区 （N 21 776334°，E 108.665707°） 达标 由上表可知，项目各厂界昼间和夜间监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，表明项目所在地声环境质量良好。 5 生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目生态影响评价范围为项目场界外延300m，区域红树林地位于本项目西面、西北面，最近距离为110m，项目地块与红树林地之间为荒地相隔，环境影响范围涵盖环境敏感区，属于涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，需要设置生态专题评价。 钦州是广西红树林重要分布区。钦州市现有红树林3078hm2，主要分布于茅尾海、七十二泾、大风江，其中：茅尾海红树林面积1887 hm2，七十二泾红树林面积484 hm2，大风江红树林面积707 hm2。主要由桐花树、白骨壤、秋茄、木榄、红海榄、海漆等树种组成，一般为2米高的灌丛，个别单株高达8米。钦州红树林物种丰富，分布有红树植物近20种。优势树种是白骨壤、秋茄和桐花树。 根据钦州市红树林资源保护规划，项目场地西北面红树林面积为5285.8平方米，该红树林地属于钦南区犀牛脚镇丹寮社区地块序号为17的现有红树林修复小班（17号地块总面积为13.62公顷），该红树林地属于金鼓江区域“限制开发建设的红树林区域”。项目场地西北偏北面红树林面积为4958.5平方米，该红树林地属于钦南区犀牛脚镇丹寮社区地块序号为14的现有红树林修复小班（14号地块总面积为22.8公顷），该红树林地属于“红树林生态修复规划区域”。 本项目评价范围红树林树种为秋茄树。钦州市以秋茄为优势树种的红树林面积0.75公顷，占总面积0.02%，主要零星分布在桐花树群落中，以人工种植的成片秋茄分布在康熙岭镇和犀牛脚镇沿海一带。 秋茄树（Kandelia obovata Sheue & al.）是红树科秋茄树属的灌木或小乔木。株高达2-3米；树皮平滑呈红褐色，树枝粗壮且有膨大的节；树叶椭圆形、矩圆状椭圆形或近倒卵形，顶端钝形或浑圆，基部阔楔形；花萼裂片革质，花瓣呈白色，短于花萼裂片；果实圆锥形；种子于果实未离母树即萌发；花果期几乎为全年。秋茄树的胚轴瘦长，跟日常食用的茄子非常相似，故而得名“秋茄树”。 秋茄树产于中国福建、台湾、广东沿海海湾两岸，越南、马来西亚、印度海边也有分布。喜光，耐盐碱，多生长在河口湿地上。秋茄树在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中属于无危（LC）。繁殖方法多为插胚轴方式繁殖。 秋茄树的树皮可入药，味苦、涩，性平。有止血敛伤的功效，主要用于治疗金创刀伤、水火烫伤等。可水煎内服，也可揭敷外用。其木材坚硬，可供建筑用，也可作车轴、把柄等小件用材。因树皮富含鞣质，可作染料或鞣料。亦是改造海涂、海滩组成红树林的主要树种之一。 钦州市 2020 蓝色海湾整治行动拟在钦州市金鼓江海域的孔雀湾，以及永福湾海域两大片区，大力开展红树林生态修复工作，提升中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区区域生态服务功能和海洋灾害抵御能力。工程以自然恢复为原则，努力提高红树林生态系统的稳定性、完整性，修复红树林总面积 194.43hm2，包括红树林自然恢复与次生林改造面积91.30hm2，宜林地恢复红树林面积 103.13hm2，岸线生态建设 5.30km。截至 2021 年 6 月 30 日，孔雀湾红树林修复与岸线生态化子项目已完成拆除养殖围堤 4.3km；红树林自然恢复与次生林改造23.5hm2；红树林宜林地恢复 25.7 hm2。 本项目生态环境评价范围内有两块红树林分布，其中距离本项目场地110m的西北面红树林面积为面积5285.8平方米，距离本项目场地184m西北偏北面红树林面积为面积4958.5平方米。 钦州市主要的禁止开发建设的红树林区域、原有红树林保护小区、限制开发建设的红树林区域以及本项目评价区域的红树林地情况详见表3-6。 表3-6 生态环境保护目标一览表 保护目标 管理区域类型 划分条件 位置关系 是否位于评价范围内 广西茅尾海红树林自治区级自然保护区 禁止开发建设的红树林区域 自然保护地和国家重要湿地(含国际重要湿地)内的所有红树林 分布于本项目地块西南面8.6km、西北面9.4km、东面18.24km处等 否 广西钦州茅尾海国家级海洋公园 位于本项目西北面12km处 否 钦南区犀牛脚镇炮台村委邓家埠自然保护小区 原有红树林保护小区 红树林保护小区 位于本项目东南面19.8km处 否 钦南区犀牛脚镇沙角村红树林保护小区 限制开发建设的红树林区域 红树林保护小区内的所有红树林 位于本项目东南面23km处 否 红树湾湿地公园 限制开发建设的红树林区域 自治区重要湿地、红树林保护小区内的所有红树林 位于本项目西北面10.2km处 否 西北面红树林地 限制开发建设的红树林区域 自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积≥1公顷的红树林 项目西北场界110m处 是 西北偏北面红树林地 红树林生态修复规划区域 红树林保护修复专项行动实施方案确定的红树林适宜恢复地，以及自然保护地、国¦家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积<1公顷的红树林 项目西北偏北场界184m处 是 6、地下水 项目不进行地下水环境影响评价。 7、土壤 项目不进行地下土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见下表3-7。 2、声环境 项目50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目场界外延300m内为本项目生态影响重点评价范围，保护目标名称及相对位置关系见下表3-7。 项目环境保护目标见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标 环境要素 序号 目标名称 方位 坐标 距离 性质/规模 保护级别 环境空气 1 青年公 寓 东南 E108°40′36.38″，N21°46′19.09″ 390m 200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 虾港村 南面 E108°40′24.53″，N21°46′20.00″ 215m 50人 3 中马产业园区第一小学 南面 E108°40′24.76″，N21°46′17.35″ 235m 500人 4 孔雀湾北岸小区 南面 E108°40′11.29″，N21°46′23.63″ 190m 1000人 5 红树林地 西面、西北面 E108°40′11.76″，N21°46′44.21″ 最近距离110m 500m距离内有4个红树林修复小班 声环 境 声环境评价范围内无声环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类 地表水环 境 6 金鼓江 西面 / 200m 《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准 土壤环境 7 项目区域土壤 《土环境质量 农用地（污（风险管控标准）(试行)》（GB15618-2018） 生态环境 8 项目地块及周边 突出自然保护区建设和水土保持与水源涵养的重点，提高水源涵养与生物多样性保护的功能 9 钦南区犀牛脚镇丹寮社区地块序号为14的现有红树林修复小班，位于本项目场地西北偏北面184m，面积为4958.5平方米 《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》中的红树林生态修复规划区域 10 钦南区犀牛脚镇丹寮社区地块序号为17的现有红树林修复小班，位于项目场地西北面110m，面积为5285.8平方米 《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》中的限制开发建设的红树林区域 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）项目评价水体金鼓江水域属于钦州港金鼓江排污混合区，为第三类海水，水质执行GB3097-1997《海水水质标准》第三类标准，见表3-6。 表3-6 GB3097-1997《海水水质标准》单位：mg/L 项目 第三类 pH 6.8~8.8 SS 人为增加的量≤150 DO＞ 3 COD ≤ 5 BOD5≤ 5 无机氮 ≤ 0.50 活性磷酸盐 ≤ 0.045 Pb ≤ 0.050 Cu ≤ 0.050 Zn ≤ 0.50 Cd ≤ 0.050 Cr ≤ 0.50 石油类 ≤ 0.50 Hg ≤ 0.0005 As ≤ 0.050 （2）建设项目所在区域环境空气常规空气污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，具体标准见表3-7。 表3-7 GB3095-2012《环境空气质量标准》 污染物名称 取值时间 标准浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 60 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NH3 1小时平均 200 H2S 1小时平均 10 注：H2S、NH3执行标准为HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》附录d其他污染物空气质量浓度参考限值硫化氢1小时平均浓度10μg/m3、氨1小时平均浓200度μg/m3。 （3）本项目所在区域为声环境2类，具体标准见表3-8。 表3-8 GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2 60 50 2、污染物排放标准 （1）废水 对于施工期废水排放，施工场地需设简易沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后用于道路洒水降尘；施工营地配置临时化粪池，施工人员如厕废水经化粪池处理后排入区域污水管网；项目废水主要为市场场地冲洗废水、水产品保鲜及加工废水、家禽屠宰废水等市场业务污水、餐饮厨房含油污水及公厕冲洗废水。根据业主提供信息，市场业务污水经过滤网处理、每栋餐饮建筑均设置1座有效容积1.05立方的隔油池处理厨房的含油脂污水。市场业务污水经过滤网处理、厨房废水经隔油池处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后排入项目地块南面的中马北二街市政污水管网，输送至大榄坪污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂纳管标准中最严标准，标准限值见表3-12。大揽平污水处理厂处理达标后通过集中排污口排放深海，大揽平污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表3-9。 表3-9 项目废水排放标准 单位：mg/L（除pH外） 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 磷酸盐 （以P计） 石油类 动植物油 污水综合排放标准三级标准 6~9 500 300 400 —— 8 10 100 大榄坪污水处理厂纳管标准 6~9 500 200 300 35 4.5 10 —— 最终执行标准 6~9 500 200 300 35 4.5 10 100 （2）噪声 施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-10。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 噪 声 限 值 昼 间 夜 间 70 55 运营期设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-11。 表3-11《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 执行标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类标准 60 50 项目商业活动噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放标准，具体标准见表3-12。 表3-12《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）废气 本工程施工期不设置水泥拌和站。本项目废气主要为施工期间堆土及机械施工、运输车辆产生的扬尘，施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的无组织排放监控浓度限值，见表3-13。 表3-13 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/Nm3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 项目油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》油烟浓度最高允许排放浓度，具体标准限值见表3-14； 表3-14 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/H） 1.67.＜5.0 ≥5.00.＜10.0 ≥10 对应排气罩灶面投影面（m2） ≥1.1.＜3.3 ≥3.3.＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 项目恶臭废气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中表1的标准限值，详见表3-15； 表3-15 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的标准限值 污染物 厂界标准值（二级中的新改扩建） 最高允许排放浓度mg/m3 氨 1.5 硫化氢 0.06 臭气浓度 20 （4）固废 项目产生的固体废物的收集、暂存、运输、处置等环节均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》有关规定要求；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB15899-2020）；生活垃圾应实施分类收集管理，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》。 |
| 其他 | 本项目主要污染物为职工及顾客的生活污染源，主要为生产废水、生活垃圾、噪声等，不存在固定排放源。本项目不设水、气污染物总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目地块平整后进行基坑及围挡施工，地基开挖、主体建筑施工、外墙面施工，主体及外墙面施工结束后进行塔吊拆除、防护网拆除，再进行室内装修作业、设备安装后即可竣工验收。本项目目前已经完成基坑及围挡施工，地基开挖、主体建筑施工、外墙面施工，后续施工内容主要为室内装修作业及设备安装。 本项目施工期环境影响主要为施工作业活动对区域环境的影响，由于项目场地已完成主体施工及场地硬化，项目占地范围生态已经破坏，后续装修作业、设备安装等作业不会产生新的生态破坏。 1、施工期生态环境影响因素特征分析 施工作业场地清理、地基开挖及回填、建筑材料临时堆存、临时堆土及主体建筑施工等施工活动，对施工作业区内的土地利用现状、自然植被、地形地貌产生一定的影响。 由上述分析可知，本项目生态环境影响因素主要表现为工程占地及施工迹地恢复的环境影响，生态环境影响因素见表4-1。 表4-1本项目生态环境影响因素一览表 工程行为 主要影响因素 主要环境影响 说 明 施工准备 施工作业带地被物清理，建筑材料临时堆存 土地资源 自然植被 经现场查看，项目地块已完成主体建筑施工及场地硬化，现场无裸露地面，无水土流失等情况。 主体建筑施工 地基开挖及回填，施工扰动区内绿地或土地恢复 自然景观 自然植被 土地资源 装修及设备安装 噪声，废气、废水、固废 声环境、大气环境、地表径流 项目装修及设备安装等施工作业不会造成新的生态破坏，无新的生态影响产生。 本项目施工期的生态影响已经产生，后续不会产生新的生态破坏。项目施工期生态影响回顾分析见生态影响专项评价。 2、施工污染影响回顾分析 （1）施工期水环境影响回顾分析 项目施工期对区域地表水体的影响包括施工人员生活污水、施工废水、雨季地表径流对水环境的影响。 1）建筑材料储运对水体的影响 施工期由于建筑材料的堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时可能导致雨水悬浮物增加。回顾项目施工期，施工单位对运输、施工作业做出了严加管理，物料的流失量较小。并且施工期在物料临时堆场的边沿设导水沟，堆场上增设覆盖物，粉状物料没有露天堆放贮存，通过做好用料的安排，减少了建材的堆放时间，采取以上措施后对周边水环境影响不大，回顾项目施工期，没有发生施工材料污染水体事件。 2）雨季地表径流水影响分析 本项目场地平整、基坑开挖和填筑期造成较大面积的地表裸露，在施工开始和绿化或防护之前，雨季时雨水冲刷泥土，泥沙随水进入地表水体，将会导致地表水体悬浮物浓度有较大幅度的升高，未经处理排入地表水水体可能会对其水质有所影响。施工单位在施工场地的雨水汇水处多开挖简易沉淀池，雨水经沉淀后再排放，将径流雨水带来的影响降至最低。施工区重点在于做好预防，施工单位在施工前做好护栏和开挖面排水等措施后，本项目施工对金鼓江海域水体的影响较小，整个施工期项目场地没有发生水土流失污染区域地表径流的事件。 3）施工人员生活污水 项目在地块设置活动板房作为生活区，施工人员按高峰期施工人数30人考虑，根据《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) ，施工人员生活用水量按150L/人d计，施工期为8个月，生活用水量约为4.5m3/d，生活污水量按生活用水量的80%计，则生活污水量约3.6m3/d，总施工生活污水量约864m3。项目周边市政污水管网已建成，施工营地设置临时化粪池，施工期生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入大榄坪污水处理厂处理，对水环境质量影响较小。 4）施工废水 施工废水包括机械设备运转的冷却水、冲洗废水。根据项目特征，施工废水为间歇排放，具有时段性，主要含泥沙类固体物质，悬浮物含量高，水量较小，项目设置临时隔油沉淀池处理后回用场地降尘，不外排，对周边水环境影响不大，回顾项目施工期，没有发生施工废水溢流污染区域环境的事件。 （2）施工期大气环境影响回顾分析 本工程地基开挖、物料运输及施工道路恢复等施工作业均对区域大气环境质量产生一定的影响，主要表现为基础开挖、建筑材料及土方运输等作业会产生扬尘。 1）施工扬尘影响：地基开挖及回填作业施工期较短，施工单位采取了加强集中施工管理，有效减少管沟开挖及回填作业产生的扬尘影响时间。汽车运输产生的扬尘影响范围主要集中在场地周边一定范围内，施工过程采用了洒水抑尘、优化施工作业面、作业围挡、严格控制车载量及行驶速度、采取密闭、遮盖等措施，有效减小运输扬尘影响。 2）施工机械烟气影响：施工期大型机械及柴油发电机产生的烟气对施工作业区一定范围内的大气环境产生影响。但考虑到施工现场较为开阔，有利于大气污染物扩散，施工机械烟气影响具有间歇性，对沿线大气环境影响较小。 总体而言，本项目施工大气污染源具有短期性、间歇性和流动性，施工结束后影响随之消失。根据现场调查，项目施工期未发生大气污染投诉事件，符合《广西2023年度大气污染防治工作计划》（桂环发〔2023〕20号）、《钦州市2023年度大气污染防治攻坚实施方案》要求。 （3）施工期噪声影响分析 本项目主体施工阶段已经结束，本次主要回顾建设单位、施工单位采取的噪声防治措施及其效果。 为降低施工期施工机械对周边环境及噪声敏感建筑物的影响程度，在施工过程中，建设单位、施工单位采取了切实有效的防噪措施，尽可能地降低施工机械设备和物料运输车辆产生的噪声，采取的措施如下： ①采用低噪声设备，加强设备的维护与管理，在不影响施工情况下噪声设备尽量不集中安排，合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。 ②施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作；可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响。 ③增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。 ④加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。 ⑤施工单位在工程开工前十五日向当地生态环境局申报，申报内容包括工程名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 ⑥合理安排施工时间，除抢修、抢险作业外，不在夜间进行产生噪声污染的施工作业。 ⑦若确因经济、技术条件所限，不能通过治理消除噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度。建设单位要与受施工噪声污染的有关人员协商达成一致后，方可施工。 在采取上述措施后，施工期噪声影响减小到最低程度。施工噪声对周围环境的影响是短暂的，随施工期结束而消除。 （4）、施工期固体废物影响回顾分析 项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。 根据项目可研及现场踏勘，本项目不设地下建筑，项目产生少量的土石方能在场地内平衡，不产生弃方。 根据建设部城市环境卫生设施规划规范工作组调查数据，本项目建筑垃圾按每平方米建筑面积产生0.05t的建筑废渣进行估算，本项目建筑面积约为 22277m2，则施工过程产生的建筑垃圾预计为1113.85t，主要为废土石、金属、纸板等。施工建筑垃圾妥善处理与处置，能回收的应尽量回收，不能回收的送往钦南区的建筑垃圾消纳场处理填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。 项目每天施工人员为30人。人均生活垃圾产生量为1kg/d，施工期8个月，则施工期垃圾产生总量为7.3t。 项目在施工生产生活区设垃圾收集点，收集后的垃圾统一由环卫部门清运处理。 综上所述，项目施工固废合理处置，施工期生活垃圾统一收集并定期交给当地环卫部门清运后，对周边环境影响不大。 3、装修施工污染影响 项目主体建筑已经施工完毕，场地已经硬化，仅剩装修施工作业。装修施工主要污染为废气、噪声影响。 （1）、装修施工大气影响分析 项目装修阶段大气影响主要有室内装修切割瓷砖粉尘废气、拆卸水泥等施工物料粉尘废气等，要求装修队伍提供环保意识，采取封闭作业等方式，降低施工粉尘对区域大气环境的影响。 （2）装修施工噪声污染源分析 本项目已完成主体施工，后续施工主要为装修作业及设备安装，因此本项目噪声影响主要为后续室内装修作业施工噪声。本项目为轻钢结构建筑，施工期主要为昼间，夜间不进行施工作业。 计算得出施工期主要施工机械满负荷运行时在不同距离处的噪声预测值，见表4-2。 表4-2主要施工机械噪声预测结果单位： dB(A) 施工阶段 主要设备名称 噪声级dB（A） 10m 20m 30m 50m 100m 200m 装修阶段 电钻 68.98 62.96 59.44 55.00 48.98 42.96 电锤 58.98 52.96 49.44 45.00 38.98 32.96 无齿锯 58.98 52.96 49.44 45.00 38.98 32.96 木工刨 53.98 47.96 44.44 40.00 33.98 27.96 磨光机 68.98 62.96 59.44 55.00 48.98 42.96 砂轮机 55.98 49.96 46.44 42.00 35.98 29.96 本环评按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式对其进行预测，以每个设备作为一个点源进行预测，预测设备噪声对周边环境的影响，并判断是否达标。 项目各施工场界预测值见表4-3。 表4-3场界噪声预测结果 建筑物名称 声源名称 距离场界距离/m 场界处声功率级/dB（A） 东 南 西 北 东 南 西 北 室外声源 电钻 50 20 25 50 41.02 48.98 47.04 41.02 电锤 20 20 25 20 38.98 38.98 37.04 38.98 无齿锯 50 20 25 50 31.02 38.98 37.04 31.02 木工刨 100 50 50 100 20.00 26.02 26.02 20.00 磨光机 100 50 50 100 35.00 41.02 41.02 35.00 砂轮机 100 50 50 100 22.00 28.02 28.02 22.00 全开 噪声预测值/dB（A） 44.02 50.36 48.72 44.02 上表4-3可知，项目施工期各场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间标准，夜间不进行施工，本项目无声环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、水环境影响分析 （1）外排废水 ①废水量 本项目建成后建材城四栋建筑面积3560平方米，综合市场三栋建筑面积4265平方米，精品餐饮三栋6236平方米，餐饮七栋8216平方米，为综合农贸市场。参照《建筑给排水设计规范》，建材城参考商场用水系数为6L/m2•d；综合市场用水量包括水产品保鲜及家禽屠宰用水、地面冲洗用水等，“菜市场地面冲洗及保鲜用水”系数为10~20L/m2•d，以最不利影响考虑，取20 L/m2•d；精品餐饮用水系数为35L/m2•d，餐饮用水系数为20L/m2•d。 水产品加工及家禽屠宰用水与加工量相关，本项目水产加工摊位/铺面数量为64个，类比同类项目情况，平均每个摊位/铺面用水量为5m3/d；提供家禽屠宰服务的铺面有10个，类比同类项目情况，每个用水量为3m3/d。 项目设置公共卫生间，往来顾客及市场工作人员卫生冲洗用水。项目场区工作人员以300人计，不设住宿；各类顾客1000人次/天。参照《建筑给排水设计规范》，不住宿工作人员按50 L/人·d计，市场顾客如厕废水按10 L/人·d计，需要如厕顾客占顾客总量的30%。 项目用水情况一览表见表4-4。 表4-4 本工程给排水情况一览表 序号 名称 用水定额* 数量 用水量 排放量 （m3/d） （m3/a） （m3/d） （m3/a） 1 建材城 6 L/m2•d 3560 m2 21.36 7796.4 17.09 6237.12 2 综合市场水产品加工用水 5m3/个•d 20个 320 116800 256 93440 3 综合市场家禽屠宰用水 3m3/个•d 5个 30 10950 24 8760 4 综合市场菜市场地面冲洗及保鲜用水 20L/m2•d 4265 m2 85.3 31134.5 68.24 24907.6 5 精品餐饮用水 35 L/m2•d 6236 m2 218.26 79664.9 174.61 63731.92 6 餐饮用水 20 L/m2•d 8216 m2 164.32 59976.8 131.46 47981.44 7 公厕用水 工作人员 50 L/人•d 300 15 5475 12 4380 顾客 10 L/人•d 300 3 1095 2.4 876 8 不可预见用水 以上水量的10%计 85.724 31289.26 68.5792 25031.408 9 合计 — 942.964 344181.86 754.3792 275345.49 排水：项目实行雨污分流，项目用水量为942.964m3/d，全年用水量为344181.86m3/a。污水排放系数按0.8计，则项目各项污废水排放量为754.38m3/d，275345.49m3/a。 项目废水主要为市场场地冲洗废水、水产品保鲜及加工废水、家禽屠宰废水等市场业务污水、餐饮厨房含油污水及公厕冲洗废水。市场业务污水经过滤网处理、厨房废水经隔油池处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后排入项目地块南面的中马北二街市政污水管网，输送至大榄坪污水处理厂处理。 项目化粪池水力停留时间为12h，则本项目需要配备约总容积400立方的化粪池。 项目各项废水水质情况见表4-5。 表4-5 项目废水污染物产排一览表 污染物 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 污染物产生 核算方法 产污系数、类比分析 公厕废水 废水量（m3/a） 5256 产生量（t/a） 1.31 0.79 1.05 0.16 0.05 产生浓度（mg/L） 250 150 200 30 10 隔油后的厨房废水 废水量（m3/a） 111713.36 产生量（t/a） 27.93 16.76 22.34 3.35 1.12 产生浓度（mg/L） 250 150 200 30 10 公厕废水、厨房废水外的其他废水 废水量（m3/a） 158376.128 产生量（t/a） 15.84 9.50 79.19 4.75 1.58 产生浓度（mg/L） 100 60 500 30 10 混合废水 废水量（m3/a） 275345.488 产生量（t/a） 45.08 27.05 102.58 8.26 2.75 产生浓度（mg/L） 163.72 98.23 372.56 30.00 10.00 治理措施 治理工艺 市场业务污水经过滤网处理、厨房废水经隔油池处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后排入项目地块南面的中马北二街市政污水管网，输送至大榄坪污水处理厂处理。 是否可行技术 是 治理效率（%） 40 40 70 16.7 50 污染物排放 总排放口废水排放量（m3/a） 275345.49 总排放口排放浓度（mg/L） 100.00 60.00 232.03 19.38 7.88 总排放口排放量（t/a） 27.53 16.52 63.89 5.34 2.17 排放方式 间接排放 排放去向 大榄坪污水处理厂 排放时间 间断 纳管标准 500 200 300 4.5 100 污水综合排放标准三级标准 500 300 400 / 100 达标情况 达标 达标 达标 / 达标 ②依托集中污水处理厂的可行性分析 1）接管符合性 大榄坪污水处理厂收纳范围西起规划的金鼓江航道，东至鹿耳环江，北至规划环珠东大街，南至规划第八大街，配套新DN300-DN2000污水管总长67.70km。项目位于大榄坪污水处理厂收纳范围内，项目南面中马北二街污水管网已建成投入运营（见附图9项目区域污水管网图），项目废水排进中马北二街的污水管网后通向大榄坪污水处理厂处理。大榄坪污水处理厂采用A/A/O微曝氧化沟工艺，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 2）水质可行性分析 项目废水水质成分简单，不含其他有毒有害或腐蚀性物质，不会对管道产生腐蚀的现象。项目废水符合大榄坪污水处理厂的进水水质要求，因此，项目排放的废水对市政污水管道和污水处理厂的构筑物不会有特殊的腐蚀影响，不会影响污水处理厂的进水水质，不会对其造成太大冲击。 3）水量可行性分析 项目废水排放量为754.38m3/d，钦州市大榄坪污水处理厂一期规模为5万m³/d，远期（2025年）规划25万m³/d，目前日处理废水量约为4.35万m³/d。项目废水仅占污水处理厂一期处理规模的1.5088%、占污水处理厂二期处理规模的0.302%，占比很小，且大榄坪污水处理厂剩余容量可接纳本项目废水排放量，所以本项目废水不会在水量上对污水处理厂造成冲击。 综上，本项目营运期产生的废水均不排到附近水体中，对地表水环境影响不大。 ③排放口基本情况 排放口基本情况见下表。 表4-6 项目废水排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 纳管标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 108°40.407′ 21°46.551′ 0.24 大榄坪污水处理厂 间接排放 / 大榄坪污水处理厂 CODcr 500 BOD5 200 SS 300 NH3-N 35 TP 5 ④监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“五十、其他行业——除1—107外的其他行业——涉及通用工序登记管理的”，本项目属于实行“登记管理”的排污单位，无监测要求。 （2）项目废水对红树林的影响 本项目废水经处理后排进中马北二街污水管网，排污口远离红树林地，只要加强管理，做好巡查、维修废水处理设施及排污管道的，避免管道破裂造成废水溢流后地表漫流流入金鼓江污染金鼓江及红树林地，本项目废水对红树林影响较小。此外，本项目距离红树林地较远，发生污水外泄事故时，项目建设单位及时处置，做好围截引流措施，避免项目废水漫流到金鼓江，可避免废水泄漏事故对红树林地的影响。 2、大气环境影响分析 项目废气主要有厨房油烟、备用柴油发电机废气以及垃圾暂存点恶臭废气。 （1）餐饮油烟废气 项目厨房使用的管道煤气-天然气，属于清洁能源，产生燃烧废气极少，项目废气主要是厨房产生的油烟废气。油烟主要成分为水蒸气、动植物油、调料等的混合蒸汽。油烟废气中含有多种不同化学成分，主要为不饱和烃类、饱和烃类、多环芳烃、杂环化合物以及醇、醛等。 由于本项目餐饮规模尚未定，本次评价仅对项目油烟废气提出管理要求，项目油烟按规模不同配置不同的油烟净化装置。基准灶头数为1～3台（含1台）的配套建设净化设施最低去除率为60%的油烟净化装置；基准灶头数为3～6台（含3台）的配套建设净化设施最低去除率为75%的油烟净化装置；基准灶头数大于等于6台的配套建设净化设施最低去除率为85%的油烟净化装置。油烟废气净化后通过专用烟道屋顶排放。 （2）备用柴油发电机废气 本项目拟配置一组1000kW柴油发电机组作为备用电源。柴油发电机燃油燃烧产生的废气中含有烟尘、SO2、NOX等大气污染物。备用柴油发电机耗油率约为220g/kW·h。在供电正常时备用发电机不使用，只有在停电的应急情况下才会使用，一般发电时间较短，全年使用时间少（一年按10个小时来计算），计算出柴油发电机每年消耗的柴油量为2.2t。据查《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》火力发电行业产排污系数表（续40），燃油通过燃机发电产污系数为烟尘：0.25kg/t原料、二氧化硫：4.21kg/t原料、氮氧化物：6.56kg/t原料。废气排放量较少，产生的废气通过专门的烟道排放。由于项目备用发电机的型号尚未确定，根据类比，常见柴油发电机组烟气污染物的排放情况见表4-7。 表4-7 柴油发电机燃油废气污染物排放参数一览表 项目 烟尘 SO2 NOX 污染物排放系数（kg/t柴油） 0.25 4.21 6.56 排放量（kg/a） 0.55 9.262 14.432 项目柴油发电机烟气中各污染物排放能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。备用发电机在供电正常时不使用，只有在停电的应急情况下才会使用，一般发电时间较短，全年使用时间数少，废气排放量较少，污染物排放量较少，对周围环境影响较小。 （3）垃圾暂存点恶臭废气 项目生活垃圾、废弃的蔬菜水果、水产品加工固废及餐饮垃圾收集点及过滤网残渣易产生恶臭气体。 项目设置加盖垃圾桶暂存生活垃圾及综合市场废弃的蔬菜水果、水产品加工固废等；设置餐厨垃圾暂存设施暂存餐饮垃圾；及时清理过滤网残渣至加盖容器暂存。垃圾集中收集堆放区设置加盖垃圾桶，餐饮垃圾委托专业餐饮垃圾处理企业运走处理，其他垃圾与生活垃圾一起由环卫清理运走，各类垃圾日产日清，并对垃圾桶等设施定期进行清洗、消毒；加强市场及公共厕所卫生管理，定期冲洗及喷洒除臭剂，减少恶臭气体产生。如此产生的恶臭废气量极少。 3、声环境影响分析 本项目建筑高度较低，采用自来水直供，不需要水泵加压。本项目建设方不设电梯、中央空调等设备，后期运营由经营方独立设置。项目消防设备、消防风机及消防电梯等不常开。建材城仅进行建材样品展销，订单的加工、生产不在本项目场地进行。本项目主要设备为精品餐饮、建材商铺等独立设置的空调外机（设在所在建筑的外墙面）。此外还有商业活动如喇叭声、买卖吆喝声等噪声。 本环评按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式对其进行预测，以每个设备作为一个点源进行预测，预测设备噪声对周边环境的影响，并判断是否达标。 本项目室外声源厂界处声功率级计算见表4-8。 表4-8 项目室外声源厂界处声功率级计算结果 设备位置 设备名称 噪声源强 设备到厂界距离r 厂界处声功率级/dB（A） 东 南 西 北 东 南 西 北 建材城1 空调外机 70 255 170 59 30 13.87 17.39 26.58 32.46 建材城2 70 255 140 59 59 21.87 27.08 34.58 34.58 建材城3 70 249 170 65 20 22.08 25.39 33.74 43.98 建材城4 70 249 140 65 49 22.08 27.08 33.74 36.20 精品餐饮1 70 255 25 58 175 21.87 42.04 34.73 25.14 精品餐饮2 70 184 25 130 175 24.70 42.04 27.72 25.14 精品餐饮3 70 161 25 153 175 25.86 42.04 26.31 25.14 然后按室外声源预测方法，叠加项目室内、室外声源，计算预测点处的声压级，其计算公式如下 式中：LP（r）—距声源 r 处的倍频带声压级，dB； LA（r0）—参考位置 r0处的倍频带声压级，dB；当 r0=1m 时，即为源强； Adiv—声波几何发散引起的衰减量，dB；Adiv=20lg(r/r0) Aatm—大气吸收引起的衰减量，dB； Abar—屏障屏蔽引起的衰减量，dB； Agr—地面效应引起的衰减量，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减量，dB。 仅考虑声波几何发散引起的衰减量，项目对周围声环境影响预测结果见下表4-9。 表4-9 项目噪声叠加后预测结果及达标情况 单位dB(A) 事项 厂界处声功率级/dB（A） 东 南 西 北 噪声叠加值/dB（A） 31.26 46.94 40.81 45.41 建筑物插入损失/dB（A） 0 厂界处噪声贡献预测值/dB（A） 31.26 46.94 40.81 45.41 由以上预测结果可知：项目正常运营时通过选用低噪声设备、墙体隔声和基础减振措施及距离的衰减后，项目设备噪声经衰减后到各场界贡献值满足达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间60dB(A)、夜间50dB(A)]。 此外，项目商业活动如喇叭声、买卖吆喝声等噪声对区域环境有一定影响，项目建设单位需要加强管理，严格控制使用高声喇叭，并且禁止白天12：00~14：00、夜间22:00~6：00时间段使用喇叭等，如此可减少商业活动的噪声影响，使项目商业噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放标准。 因此，本项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 项目固体废物主要有员工及顾客的生活垃圾、餐饮垃圾、综合市场废弃的蔬菜水果、水产品加工固废、过滤网残渣等农贸市场垃圾、建材城垃圾主要包括破损产品、废弃包装物及装修产生的建筑垃圾等。 ①人员生活垃圾 项目场区工作人员以300人计，不设住宿；各类顾客1000人次/天，非住宿工作人员为0.5kg/人•d，顾客为0.1kg/人•d。因此项目产生生活垃圾250kg/d，91.25 t/a，主要成分为餐巾纸、饮料瓶等。集中收集有环卫运走处理。 ②农贸市场垃圾 综合市场产生市场垃圾主要有废弃的蔬菜水果、水产品加工固废以及市场废水过滤网残渣。根据经验系数，农贸市场10kg/50m2·d，项目农贸市场面积为4265平方米，产生废弃蔬菜水果等固废853kg/d，311.345t/a。过滤网收集的残渣难以统计，沥水处理后与其他市场垃圾一起，暂存于加盖塑料垃圾桶后，日产日清，与生活垃圾一起收集后环卫运走。 ③餐饮垃圾 餐饮10kg/100m2·d，精品餐饮三栋6236平方米，餐饮七栋8216平方米，产生餐饮垃圾量为1.45t/d、527.5t/a。委托专业餐饮垃圾处理企业运走处理。 ④建材城垃圾 建材城不进行加工作业，仅产生少量损坏展品及包装材料，损坏展品为意外事件导致，故难以估算，损坏的少量展品集中收集与环卫垃圾一起运走处理，包装材料主要为纸箱、泡沫、塑料袋等，集中收集外售给废品回收站；商铺装修产生的建筑垃圾与商铺转让、重新装修周期有关，难以估量，建筑垃圾集中收集运至建筑垃圾收纳场堆放。 表4-10 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 位置 固体废物名称 固体废物属性 产生情况 处置情况 利用处置方式和去向 产生量 处置量 主体工程 综合市场 废弃的蔬菜水果、水产品加工固废、过滤网残渣等 一般工业固体废物 311.345t/a 311.345t/a 残渣沥水处理后与其他市场垃圾一起，暂存于加盖塑料垃圾桶后，日产日清，与生活垃圾一起收集后环卫运走 餐饮建筑 餐饮垃圾、泔水 一般工业固体废物 527.5t/a 527.5t/a 设专用餐厨垃圾桶及泔水桶收集，委托专业的餐厨垃圾处理机构清运处理，日产日清 建材城 损坏展品 一般工业固体废物 难以估量 难以估量 损坏的少量展品集中收集与环卫垃圾一起运走处理， 包装材料 一般工业固体废物 难以估量 难以估量 集中收集外售给废品回收站 商铺装修产生的建筑垃圾 一般工业固体废物 难以估量 难以估量 建筑垃圾集中收集运至建筑垃圾收纳场堆放 公辅工程 垃圾桶 生活垃圾 生活垃圾 92.25 t/a 92.25 t/a 集中收集有环卫运走处理 （2）固体废物判定 表4-11 项目固体废物判定一览表 名称 产生源 物理性质 主要成分 是否属固体废物 判定依据 废弃的蔬菜水果、水产品加工固废、过滤网残渣等 综合市场 固态 腐烂蔬菜水果、残渣等 是 4.1-h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质 餐饮垃圾、泔水 餐饮建筑 固态 剩饭剩菜、菜汁等 是 4.1-h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质 损坏展品 建材城 固态 各种建筑材料 是 4.1-h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质 包装材料 建材城 固态 纸箱、泡沫、塑料袋 是 4.1-h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质 商铺装修产生的建筑垃圾 建材城 固态 建筑垃圾 是 4.1-h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质 生活垃圾 日常生活 固态 废包装袋、废纸、剩饭菜等 是 4.1-h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质 （3）固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2021年版）》判定各类固体废物的属性，详见表4-12。 表4-12 固体废物属性判定表 名称 产生源 主要成分 是否属危险废物 危险废物代码 废弃的蔬菜水果、水产品加工固废、过滤网残渣等 综合市场 腐烂蔬菜水果、残渣等 否 / 餐饮垃圾、泔水 餐饮建筑 剩饭剩菜、菜汁等 否 / 损坏展品 建材城 各种建筑材料 否 / 包装材料 建材城 纸箱、泡沫、塑料袋 否 / 商铺装修产生的建筑垃圾 建材城 建筑垃圾 否 / 生活垃圾 日常生活 废包装袋、废纸、剩饭菜等 否 / 综上，餐饮垃圾设专用餐厨垃圾桶及泔水桶收集，委托专业的餐厨垃圾处理机构清运处理，日产日清；建材城垃圾主要包括破损产品、废弃包装物及装修产生的建筑垃圾，建筑垃圾集中收集运至建筑垃圾收纳场堆放，废弃包装物外售废品回收站，其他垃圾集中堆放至市场垃圾暂存区，由环卫部门清运处理。加强市场管理，及时清扫，严禁垃圾随意堆放和倾倒，采取上述措施后，项目固体废物得妥善处置，对环境影响不大。 5、地下水环境影响分析 本项目为综合农贸市场，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 中的规定的Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价，即本项目不作地下水现状评价。 6、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，该项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态环境影响分析 项目建成后绿化将使区域保持一定的绿化覆盖率，可以保障微生态系统的良性运行和对微气候的改善，但作为一种典型的人工生态系统，其作用更多地体现在绿化环境和美化景观等方面，而对区域生态系统功能的顺畅发挥所起的作用甚微；对于项目周边遭到生态破坏的地区来说，由于南方气候适宜，湿润多雨，植被恢复较快，但新生群落类型和植被类型与原来均不相同，群落演替将受到一定的影响。 项目采取雨污分流制，污水经预处理后排入地块南面的中马北二街市政污水管网，最终进入大榄坪污水处理厂进一步处理，项目雨水设专用雨水沟收集后排入周边市政道路雨水管网，项目场区废水及雨水均不排向红树林分布区域，加强固体废物收集及清运，严禁固体废物随意倾倒，项目运营期对周边红树林等生态环境影响不大。 8、环境风险 运营期环境风险主要为未实施雨污分流，污水未收集排入北侧红树林造成的红树林生态环境破坏。加强管理，严禁污水及固体废物直接排入周边地表水体，严禁破坏红树林植被，项目发生的环境风险的可防可控。 9、排污许可证建议 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)， 本项目属于E4790其他房屋建筑业，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“五十、其他行业——涉及通用工序登记管理的”，本项目属于登记管理。 10、环境监测计划 （1）施工期监测计划 施工期环境监测由项目建设单位负责组织实施。由于本项目主体建筑已经完成，仅需后续装修工序，本项目施工期监测计划仅针对后续装修工序。工程施工期环境监测点位、监测项目、监测因子、监测频率见表4-13。 表4-13 施工期监测计划 （气、声） 监测地点 监测项目、频率及要求 噪声 环境空气 施工场界噪声 TSP 施工场区 每季度1次，每次2天：昼、夜各1次 每季度1次，每次3天 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址合理性分析 项目位于钦州市，根据项目土地证（见附件3），本项目用地属于城镇住宅用地；根据《中国—马来西亚钦州产业园区总体规划修编》中的功能分区图，本项目地块划分为配套服务区。本项目属于综合市场类项目，符合项目地块用途；同时，本项目取得中国广西自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局颁布的《关于同意中马控股集团建设营运中马产业园区综合农贸市场的函》（详见附件7），本项目选址得到管理部门的同意。 综上，本项目选址合理。 2、临时工程设置合理性分析 本项目临时工程有活动板房组成的生活区、办公区等，占地在项目用地红线内，本项目建成拆除，再进行绿化、硬化，对区域环境影响不大。 本项目土石方已经妥善安置，无弃土产生，不设临时堆土场。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）陆地生态保护措施 ①地表开挖尽量避开雨季及洪水期，随挖随运，随铺随压，不留松土，以减少水土流失。 ②在工程场地内构筑挡围挡和排水沟、沉砂池，截排水沟引流的雨水经沉砂池沉淀后回用于施工现场。在雨天时采用草席、土工布等对工程建设区域内的开挖作业面进行覆盖，建筑材料需进行覆盖，减少水土流失。 ③制定严格的施工规范，要求施工单位按规范文明施工，提高工效，缩短工期，施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；要加强对水土保持措施的实施进行监督管理，保证各项措施的落实，并与主体工程同时竣工。 ④加强对施工人员和管理人员的教育，增强其环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆以及污水肆意排放等问题所引起的环境污染。 （2）红树林地保护措施 1）项目在施工期已经做好场区雨水、施工废水的截留、沉淀收集处理，雨水经沉淀后排入区域市政雨水管网，不排入区域地表径流，减少悬浮泥沙对红树林群落的影响； 2）项目运输途径远离红树林区域，严格按照设计规范进行架设，减少对红树林资源的破坏； 3）施工期对工程区域周边的红树林及其生境进行严格保护，施工范围限定在工程设计的区域之内，没有占用指定区域之外的场地，以减少对红树林植被的破坏和影响； 4）科学文明施工，使用低噪设备，施工过程中控制噪声和粉尘等以减少对附近动植物的影响； 5）施工时临时堆渣设在项目东南角，远离红树林范围外，避免了施工建筑垃圾排入水体； 6）在红树林一侧设置保护标志警示牌。 2、水污染防治措施 （1）施工废水 物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物，粉状物料不能露天堆放贮存，并做好用料的安排，减少建材的堆放时间；项目设置临时隔油沉淀池处理后回用场地降尘。 （2）雨水 工程占地边缘设置地表排水沟，在施工场地的雨水汇水处应多开挖简易沉淀池，雨水经沉淀后再汇入市政雨水管网。 （3）生活污水 生活污水经临时化粪池处理后排向区域污水管网，输送至大揽平污水处理厂处理。 3、大气污染防治措施 （1）针对施工期扬尘，本项目施工期已采取以下防治措施： ①施工场（地）在四周设置围挡，并对施工过程中使用的易产生扬尘的建筑材料采取有效的防尘措施。 ②对驶出工地的物料、渣土、垃圾的运输车辆，均经过核准，且车辆配备金属盖板机械自动封闭设备，并在运输车辆的出口内侧依规设置洗车平台（有渣土清运的，同时设置冲洗槽和冲洗平台），车辆驶离工地前在洗车平台清洗轮胎及车身，保持车容整洁，并对工地内裸露地面采取覆盖、洒水、植被等有效的防尘措施。 ③针对施工场地扬尘问题，实施硬化工程。定期洒水、冲洗，保持道路积尘处于低值状态。 ④及时清扫因雨水夹带和运输散落在施工场地上的泥土，减少卡车运行过程和刮风引起的扬尘。 ⑤规划好施工车辆运输路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道。 ⑥建筑施工场地必须达到施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料遮盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率6个100%。通过采取以上防尘措施，将项目施工期扬尘对周围环境产生的影响降到最低程度，本项目施工期扬尘影响已随着施工期的结束而消失。 （2）针对施工期施工机械废气，本项目已采取以下防治措施： 施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。 （3）针对后续装修施工废气，本次环评提出以下防治措施： 1）采用优质的环保建筑材料； 2）装修后不宜立即投入使用，应增加室内换气频度，做好通风换气，保持空气新鲜，使室内污染物稀释到不危害人体健康的浓度以下，一般通风次数不得小于6次/h； 3）保持室内的空气流通，或选用室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体； 4）可以在室内有选择地进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 4、噪声污染防治措施 ⑴施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，将施工场所用围栏与周围隔开，既起隔声又起到防尘的作用，可以减少对项目区周围环境的影响。 ⑵合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间，把施工噪声影响降低到最低限度。 ⑶施工期应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 5、固体废物污染防治措施 （1）施工人员的生活垃圾需纳入区域环卫部门的生活垃圾收集系统，由环卫部门统一收集处理。 （2）施工废料能回收的应尽量回收，不能回收的送往钦南区的建筑垃圾消纳场处理填埋。 （3）后期绿化工程景观造型过程中产生的废物，也应按建筑垃圾集中清运处理，不得随意丢弃和倾倒。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 ①建设单位必须担负生态保护、恢复、补偿、建设和管理责任，依法补偿征地费用，合理安排使用土地，降低生态破坏程度； ②绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在主体工程施工完毕后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设，必须选择适宜的本土植物种类，适时对工程区内外空地、边坡面、裸露地、空隙地、绿化用地进行植树种草，并加强管理和养护。 2、水污染防治措施 餐饮含油废水设置隔油池预处理，水产品加工与家禽屠宰废水及场地冲洗废水经滤网预处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后输送至大榄坪污水处理厂处理。 3、大气污染防治 项目预留餐饮油烟废气排放专用烟道，餐饮企业进驻后要求餐饮企业按规模配套油烟净化装置，防止油烟废气排放影响区域环境；垃圾集中堆放区设置加盖垃圾桶，各类垃圾日产日清，并对垃圾桶等设施定期进行清洗、喷洒除臭剂；加强市场及公共厕所卫生管理，定期冲洗及喷洒除臭剂，减少恶臭气体产生。 4、噪声污染防治措施 采用低噪音设备，并派专人对设备进行检修、保养维护。确保设备处于正常状态，加强市场管理，严格控制使用高音喇叭，严禁夜间大声喧哗等，防止噪声对项目区域及周边声环境的影响。 5、固体废物防治措施 项目设专用餐厨垃圾桶及泔水桶收集，委托专业的餐厨垃圾处理机构清运处理，日产日清；建材城垃圾主要包括破损产品、废弃包装物及装修产生的建筑垃圾，建筑垃圾集中收集运至建筑垃圾收纳场堆放，废弃包装物外售废品回收站，其他垃圾集中堆放至市场垃圾暂存区，由环卫部门清运处理。加强市场管理，及时清扫，严禁垃圾随意堆放和倾倒，采取上述措施后，项目固体废物得妥善处置，对环境影响不大。 |
| 其他 | 环境管理和环境监测： 工程建设单位应组建工程环境保护管理机构，建立环境管理制度,保障环保资金的投入，全面领导整个工程施工过程的环境保护工作，认真落实本工程的各项环境保护措施、环境监测计划，保障工程建设和运营符合环保要求。 建设单位落实了组织开展施工期的环境监理工作，将环境监理纳入工程监理一并实施，环境监理内容不限于环评报告和环评批复要求的内容，还包括可研和初设环保篇章等中的环保措施内容，以减少施工期对周围生态环境的影响。 1、环境管理计划 为加强项目施工期环境监管，建设单位设置1名环保工作人员，负责做好环境管理工作，加强环保法规和技术培训，组织落实各项环境保护措施，规范各项环境管理制度。项目环境管理计划见下表5-1。 表5-1 环境管理计划表 环境要素 环境包含措施与对策 执行单位 监管部门 大气环境 施工期:施工区实施洒水抑尘、露天存放应采用防尘网遮盖，运输车辆封闭式运输。 建设单位 施工单位 钦州市钦南区生态环境局 水环境 施工期：截排水沟、废水沉淀池 生态环境 严格控制施工活动区域，不破坏征地范围外的红树林；严禁盗猎、盗伐及乱砍滥伐行为，严格执行水土保持措施。项目主体施工结束后临建设施已进行拆除、清理以及植被恢复。 噪声 施工期:合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强施工机械设备的管理和维护。 固体废物 施工期:土石方已经回填利用，无弃土方产生；施工建筑垃圾集中收集后运至当地建筑垃圾消纳场处置。 2、运营期生态监测计划 项目有必要时，需开展区域红树林生态监测，如红树林群落变化、分布变化等，重点监测项目对红树林的实际影响，保护措施的落实情况等。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为2269.11万元，其中环保投资为33.6万元，占工程投资的1.48%，设施建设情况见表5-2。 表5-2 环保投资估算一览表 内容 类型 序号 防治措施 费用（万元） 水环境 施工期 1 设备、车辆冲洗废水隔油沉淀池等设施 6 2 建材堆放防雨水冲刷措施 3 运营期 1 餐饮含油废水设置隔油池预处理，水产品加工与家禽屠宰废水及场地冲洗废水经滤网预处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后输送至大榄坪污水处理厂处理 10 环境空气 施工期 1 粉状材料、袋装或罐装运输、堆放设篷，场界围挡 5 2 施工场地洒水降尘 1 运营期 1 预留专用油烟管道 4 2 设置加盖垃圾桶及垃圾暂存点及卫生间管理措施 / 环境噪声 施工期 1 施工围挡、选用合格设备 1 运营期 1 选用低噪声设备、墙体隔声和基础减振措施，加强管理 1 固废 运营期 1 建筑垃圾运输和临时垃圾堆场、堆放加蓬盖 2 运营期 1 垃圾桶 0.5 生态措施 施工期 1 构筑挡围挡和排水沟、沉砂池 水环境措施已包含 运营期 1 设置生态破坏警示牌，加强日常管理避免项目运营影响红树林地 0.1 合计 33.6 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 随挖随运，随铺随压，不留松土，以减少水土流失，在工程场地内构筑挡围挡和排水沟、沉砂池，截排水沟引流的雨水经沉砂池沉淀后回用于施工现场，提高工效，缩短工期，施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工，严禁随意开挖取土取石，破坏植被 | 随挖随运，随铺随压，不留松土，以减少水土流失，在工程场地内构筑挡围挡和排水沟、沉砂池，截排水沟引流的雨水经沉砂池沉淀后回用于施工现场，提高工效，缩短工期，施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工，严禁随意开挖取土取石，破坏植被 | 绿化植被 | 绿化植被 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工生产废水经沉淀池沉淀处理后用于绿化或路面洒水，临时化粪池处理生活污水 | 无施工生产废水、生活污水外排 | 确保项目水污染防治措施落实到位，避免项目污水直排污染金鼓江。 | 餐饮含油废水设置隔油池预处理，水产品加工与家禽屠宰废水及场地冲洗废水经滤网预处理后，项目各项废水均经各自配套的化粪池进一步处理后输送至大榄坪污水处理厂处理 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设置施工围挡，设备维护 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011 ）中的限值 | 设备均布置在室内，设置减震等措施，定期检修保持设备运行良好；加强市场管理，严格控制使用高音喇叭，严禁夜间大声喧哗等。 | 《声环境质量标准》( GB3096-2008 )2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①洒水抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定；②运送散装含尘物料的车辆，尽可能用篷布遮盖，对运输砂石料的车辆应限制超载，以免沿途洒漏，减少粉尘污染环境；③粉状原材料如水泥、石灰等应罐装、袋装，禁止散装运输，堆放应有篷布遮盖；④施工场址周围设置沙土围栏，用土工布固定，并在其设截土、沙沟，工程完成后回填；⑤使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养；⑥限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他区域减少至30km/h | 达到大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | 油烟废气经油烟净化器处理后通过专用管道由楼顶排放；发电机废气经专用的管道由楼顶排放；项目垃圾暂存区设置带盖垃圾桶分类收集，加强项目垃圾集中暂存点的管理，垃圾日产日清，定期冲洗及喷洒除臭剂；加强市场及公共厕所卫生管理，定期冲洗及喷洒除臭剂，减少恶臭气体产生。 | 油烟净化装置、机械排风等装置、垃圾暂存点及卫生间管理措施 |
| 固体废物 | 施工垃圾由施工单位采用车辆运输直接并及时运至指定填埋场填埋；生活垃圾定点收集并及时清运至当地环卫部门集中处理 | 固体废物零排放 | 项目设专用餐厨垃圾桶及泔水桶收集，委托专业的餐厨垃圾处理机构清运处理，日产日清；建材城垃圾主要包括破损产品、废弃包装物及装修产生的建筑垃圾，建筑垃圾集中收集运至建筑垃圾收纳场堆放，废弃包装物外售废品回收站，其他垃圾集中堆放至市场垃圾暂存区，由环卫部门清运处理。加强市场管理，及时清扫，严禁垃圾随意堆放和倾倒，采取上述措施后，项目固体废物得妥善处置，对环境影响不大。 | 固体废物零排放 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 施工场地TSP、场界噪声监测 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的无组织排放监控浓度限值 | 无 | 无 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，不属于环境准入负面清单，项目影响范围内环境具有一定承载力，项目在施工、运营期将对区域周边环境产生一定程度的生态、噪声、固废和环境空气的影响，在落实设计和本报告提出的环保措施后，本工程对环境的影响可以得到有效控制和减缓，项目建设对环境的影响是可以接受的。因此，本项目从环境保护角度分析是可行的。

# Text boxes

施工场地平整

基坑及围挡施工

地基开挖

主体建筑施工

塔吊拆除

外墙面施工

防护网拆除

室内装修

设备安装

工程竣工

清表植物、表土、扬尘、噪声

扬尘、噪声、固废

扬尘、噪声、固废、废水

扬尘、噪声、固废

固废、噪声

扬尘、噪声、固废、废水

扬尘、噪声、废水

表示工艺流向

表示产污环节

图2-1   施工期生产工艺流程及产污环节示意图

⑥